Моделирование зон акустического воздействия индустриального шума на морских млекопитающих в Арктическом регионе

Павловский А. А.,1 Веденев А. И.,2 Шуруп А. С.,1,2,3 Медведева Е. В.1,2

Студент, 2 курс магистратуры

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия

2Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН, Москва, Россия

3Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН, Москва, Россия

E–mail: pavlovskiy.aa@physics.msu.ru

В настоящее время район Арктического шельфа является перспективной площадкой по добыче углеводородов. Экологическая сторона разработки такого рода месторождений привлекает внимание в том числе и специалистов в области гидроакустики. Работающая промышленная техника создает акустический шум, который может воздействовать на обитающих в районе добычи морских животных. Исследование такого рода шумового фона является актуальной задачей современной акустической экологии. В работе [1] проводилось исследование особенностей распространения шумового акустического поля в волноводе, в том числе при наличии газонасыщенного дна, однако детальных исследований, направленных на изучение возможности количественной оценки воздействия на морских млекопитающих при данных гидрологических условиях, не проводилось.

Рис. 1. Пример распределения уровней звукового давления источника для модели арктической акватории с однородным жестким дном.

В настоящей работе проведено подобное исследование в рамках численного эксперимента на основе открытой базы данных гидрологических условий [1] в районе Штокмановского газоконденсатного месторождения в Баренцевом море. Основой исследования является использование уровней и характерного спектра акустического излучения промышленных объектов и последующий численный расчет пространственной протяженности зон с определенными уровнями звука, которые для некоторых видов китообразных являются предельно допустимыми для начала вредного акустического воздействия [2]. При моделировании учитывались характерные спектры судов, привлекаемых при выполнении работ в районе месторождения, что позволяет более точно оценить степень шумового воздействия. Расчет поля проводился в третьоктавных полосах с центральными частотами от 16 до 500 Гц для набора из ряда трасс, исходящих из одной точки и направленных вдоль различных азимутов. Моделирование осуществлялось на основе метода параболического

Рис. 2. То же, что и на рис. 1, но при наличии в дне слоя газонасыщенных осадков.

уравнения с использованием программы, разработанной К.В. Авиловым [3]. Для создания модели широкополосного источника использовался последовательный расчет уровней звукового давления от одиночных источников на глубине 3 м, излучающих шумовой сигнал в каждой из рассматриваемых третьоктавных полос.

Были исследованы особенности формирования звукового поля в разные времена года, а также было изучено влияние характеристик дна. Обработка модельных данных показала существенное различие в дальности распространения звука при наличии слоя газонасыщенных осадков (рис. 1, 2). Также на результаты оказывает влияние и сезонная изменчивость гидрологии. Показано, что граница зоны воздействия уменьшается для сентябрьских гидрологических условий по сравнению с майскими за счет нагрева поверхностных слоев водной толщи и перехода к донному характеру распространения звука. Полученные в работе результаты могут быть использованы для развития методов оценки шумового воздействия на китообразных при различного рода работах на шельфе.

В качестве перспектив дальнейших исследований следует отметить важность учета особенностей восприятия низкочастотного звука морскими млекопитающими. Для этих целей планируется включить в модель слуховые аудиограммы китообразных (зависимость чувствительности слуха от частоты), а также оценить шумовое воздействия с учетом уровня шума и его продолжительности.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-05-70034.

Литература

- Conkright M.E., Levitus S., Boyer T.P. World Ocean Atlas Volume 1-4 / M.E. Conkright, S. Levitus, T.P. Boyer. – Washington, D.C, 1994

- Григорьев В. А. Особенности распространения звука в мелком море с мягким дном / В. А. Григорьев, А. А. Луньков, В. Г. Петников // Ученые записки Физического факультета. – 2014. – № 6, с. 146335-1 - 146335-8.

- Finneran J. J. Auditory Weighting Functions and TTS/PTS Exposure Functions for Marine Mammals Exposed to Underwater Noise / J. J. Finneran. – San Diego: SSC Pacific, 2016, – P. 59

- Авилов К.В. Псевдодифференциальные параболические уравнения распространения звука в океане, плавно неоднородном по горизонтали, и их численное решение / К.В. Авилов // Акустический журнал. – 1995. – Т. 41. – № 1. – С. 5-12.