УДК 546.185;546.65;548.315

КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ ЛАНТАНИДОВ С

1,3-БИС(ДИФЕНИЛФОСФОРИЛ)-2-ОКСАПРОПАНОМ

Слободская С.С.1,2, Цебрикова Г.С.1, Соловьев В.П.1, Илюхин А.Б.3, Иванова И.С.3, Пятова Е.Н.3, Баулин В.Е.4,

Степанов С.И.2, Цивадзе А.Ю.1

1 Лаборатория новых физико-химических проблем ИФХЭ РАН, 
119071, Москва, Ленинский проспект, д.31, корп. 4

2 РХТУ им. Д.И. Менделеева, 125047, Москва, площадь Миусская, 9

3 ИОНХ РАН, 119991, Москва, Ленинский проспект, д.31

4 ИФАВ РАН, 142432, Московская область, Черноголовка, Северный проезд, д.1

e-mail: slobodskayasi@yandex.ru

Изучено комплексообразование 1,3-бис(дифенилфосфорил)-2-оксапропана (L0) с нитратами лантанидов. Определены константы устойчивости комплексов в ацетонитриле и строение металл-органических координационных полимеров (МОКП) в твердом виде. Протестированы ионоселективные свойства L0 по отношению к РЗЭ.

The complexation of 1,3-bis(diphenylphosphoryl)-2-oxapropane (L0) with lanthanide nitrates was studied. The stability constants of complexes in acetonitrile and the structure of metal-organic frameworks (MOFs) were determined. The ion-selective properties of L0 towards rare-earth elements were tested.

Известно, что фосфорилподанды L0-L5 обладают высокой комплексообразующей способностью, что позволяет использовать их в качестве экстракционных реагентов для редкоземельных элементов (РЗЭ), компонентов радиофармпрепаратов и люминесцентных материалов [1, 2]. В одинаковых условиях поданды L0-L5 извлекают РЗЭ иттриевой подгруппы значительно лучше, чем цериевой [3]. Для объяснения причин данного явления нами были определены константы устойчивости комплексов L0 с нитратами лантанидов начала, конца и середины ряда (Ce, Tb, Lu) в ацетонитриле.

Для этого был использован метод спектрофотометрического титрования. Оценка констант проведена с помощью программы CHEMEQUI. Лантаниды Ce, Tb и Lu образуют в растворе два комплекса Ln3+L и Ln3+L2, значения констант устойчивости представлены в табл. 1. Константы устойчивости комплексов M3+L и M3+L2 возрастают в ряду Ce3+, Tb3+ и Lu3+. Этот результат согласуется с увеличением устойчивости комплексов самых разнообразных органических лигандов с лантанидами M3+ с уменьшением их термодинамических радиусов в ряду от Ce3+ до Lu3+ в воде [4].

Таблица 1 Константы устойчивости комплексов поданда L0 с нитратами лантанидов

| № | равновесная реакция | log ( а |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ce3+ | Tb3+ | Lu3+ |
| 1 | M3+ + L = M3+L | 5.34 ( 0.06 | 5.50 ( 0.15 | 5.77 ( 0.32 |
| 2 | M3+ + 2L = M3+L2 | 9.40 ( 0.20 | 10.14 ( 0.15 | 11.1 ( 1.2 |
| 3 | M3+L + L = M3+L2 | 4.06 ( 0.21 | 4.64 ( 0.21 | 5.3 ( 1.3 |

Протестированы ионоселективные свойства L0 по отношению к РЗЭ. Установлено, что L0 проявляет потенциометрическую селективность к катионам лютеция. Электродная функция лютеций-селективного электрода на основе L0, дибутилфталата и тетракис(4-хлорфенил)бората калия (липофильная добавка) линейна в диапазоне измеряемых концентраций 10–2–10–5 М. Наклон электродной функции составил 16±1 мВ, измеренный предел обнаружения составил 9.2·10–6 М.

В твердом виде выделены 20 комплексов L0 со всеми элементами ряда лантанидов. Состав и строение комплексов охарактеризованы методами РСА, РФА, ТГА и элементного анализов, ИК-, ЯМР-спектроскопии. Установлено, что полученные соединения являются металл-органическими координационными полимерами (МОКП), которые могут обладать как 2D-, так и 3D-структурой, что зависит от условий проведения синтеза и радиуса металла-комплексообразователя.

Литература

- Криворотько Е.С., Полякова И.Н., Иванова И.С., Пятова Е.Н., Демин С.В., Жилов В.И., Баулин В.Е., Цивадзе А.Ю. // Журн. неорган. химии. 2016. Т. 61. № 3. C. 403-407.

- Dong J., Li B., Xiao J., Liu G., Baulin V., Feng Y., Jia D., Tsivadze A. Yu., Zhou Yu. // Carbon. 2022. Vol. 199. P. 151-160.

- Полякова И.Н., Криворотько Е.С., Иванова И.С., Пятова Е.Н., Демин С.В., Жилов В.И., Баулин В.Е., Илюхин А.Б., Цивадзе А.Ю // Журн. неорган. химии. 2018. T. 63. № 10. С. 1353-1361.

- Solov’ev V., Varnek A. // J. Incl. Phenom. Macrocycl. Chem. 2020. Vol. 98. No. 1-2. P. 69-78.

# Footnotes

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект № 21-43-00020.