## Slide 1: CОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ГОРОДСКОМ (НОВОСПАССКИЙ ПРУД) И ФОНОВОМ (ОЗЕРО ГЛУБОКОЕ) ВОДОЕМАХ Гречушникова М.Г.

## Slide 2: Актуальность работы
Тяжелые металлы – опасные загрязняющие вещества:
токсичность в относительно низких концентрациях
биоаккумуляция.
Поступление в водные объекты:
Точечные источники - стоки очистных сооружений,
ливневой канализации и промышленных сооружений.
Диффузионные источники - смыв веществ с водосборной площади, осадки.
Cd, Zn, Cu, Ag, Pb, Cr, Sn: сток дренажных вод со свалок бытовых отходов
Zn: строительная деятельность и выхлопы автомобилей
Ni: при сжигании ископаемого топлива
Co: сточные воды металлургических, металлообрабатывающих, нефтеперерабатывающих и химических производств
Li: производство автомобильных смазок, подшипников, высокопрочных сплавов и аккумуляторов.
Be: добавляют в сплавы меди и никеля
Pb: выхлопы транспорта
Sb, Ag, Hg: производствo цемента и теплоизоляционных изделий

## Slide 3: Объекты исследования
Для исследования и сравнения аккумуляции тяжелых металлов в донных отложениях были выбраны два объекта: озеро Глубокое и Новоспасский пруд.
отсутствие притоков,
питание исключительно атмосферными осадками.
Аккумуляция тяжелых металлов может быть обусловлена преимущественно осаждением аэрозолей и атмосферными осадками.

## Slide 4: Объекты исследования: Новоспасский пруд
Водосбор пруда представляет собой парк, расположенный по его периметру.
Пруд устроен в 1750 г. предположительно на месте старичного озера.
В 1964 г. в нем производились дноуглубительные работы
В 1998 г. производилась очистка от донных отложений.
Среднегодовой водный баланс пруда определяется осадками, выпадающими на площадь его зеркала, испарением с водной поверхности и поверхностным притоком с территории водосбора, занятого парком, площадь которого близка к площади зеркала пруда (0,044 км2), что обусловливает незначительную роль поверхностного притока.
Площадь пруда 1,5 га,
средняя глубина – 2,5 м

## Slide 5
Объекты исследования: озеро Глубокое
До 1970-х г. вода в него поступала с заболоченного водосбора, но после проведения мелиоративных работ вода стала прозрачной, а уровень воды в озере при этом понизился.
На озере размещается гидробиологическая станция Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН, территория имеет статус природного заказника и ограниченный доступ, дорога к станции грунтовая и проходит по дамбе.
Это один из наименее антропогенно затронутых участков Подмосковья.
Вода в озеро поступает преимущественно из болот и канав, осадки составляют 74% от общего питания
Площадь около 53 га,
глубина превышает 30 м.

## Slide 6: Методика работ
Отбор проб на водоемах производился 28-31 января 2021 г.
Донные отложения оз. Глубокого получены трубкой ГОИН,
в пруду - микробентомером.
Отбор производился в центральной части обоих водоемов.
Колонки грунта длиной 35 и 25 см соответственно были разделены на слои толщиной 5 и 2-3 см соответственно и высушены.
Аналитическое определение концентраций тяжелых металлов произведено в лаборатории ВНИИ минерального сырья имени Н.М. Федоровского (ВИМС), методами масс-спектрометрии и атомно-эмиссионным с индуктивно связанной плазмой на масс-спектрометре «iCAP Qc» (Thermo Scientific, США) и атомно-эмиссионном спектрометре «Optima–4300 DV» (Perkin Elmer, США).

## Slide 7: Результаты анализа ДО
Для большинства исследованных элементов их содержание в донных отложениях (ДО) Новоспасского пруда больше, чем в озере Глубоком.
Наибольшие различия в содержании по осредненным на вертикали значениям выявлены для следующих элементов: Ag 93%, W 87%, Cu 86%, Sn 84%, Sb 83%, Pb 84%, Zn 78%, Mo 79%,
Меньшее, но существенное превышение имеет место для As 61% и U 53%.
Незначительны различия (менее 10%) для таких элементов как Sc, Ga, Rb, Y, Nb, Ba, Ta, Tl,
La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu.
Chart: Сu, мкг/г
| 21.453826892414092 | 17.585861580231896 | 15.885908294010001 | 14.922994279171656 | 14.473547796727502 | 14.340933067133257 | 14.675269502048486
ОГ | 2.5 | 7.5 | 12.5 | 17.5 | 22.5 | 27.5 | 32.5
НСП | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13.5 | 16 | 18.5 | 21.5 | 24
Chart: Ag, мкг/г
| 0.17085119710608546 | 0.14139197520087488 | 0.11526088243610222 | 9.7296729860059564E-2 | 9.7630929889379728E-2 | 8.712954083348716E-2 | 7.2581826329673374E-2
ОГ | 2.5 | 7.5 | 12.5 | 17.5 | 22.5 | 27.5 | 32.5
НСП | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13.5 | 16 | 18.5 | 21.5 | 24
Chart: Sn, мкг/г
| 2.4905320788530472 | 2.0786089849108356 | 2.2786770882316558 | 1.2965801109350241 | 1.3830348116646414 | 1.0942892599503735 | 1.0878955684870188
ОГ | 2.5 | 7.5 | 12.5 | 17.5 | 22.5 | 27.5 | 32.5
НСП | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13.5 | 16 | 18.5 | 21.5 | 24
Chart: W, мкг/г
| 0.94853987455197164 | 0.90615726711560052 | 0.8308238305902742 | 0.71940352614896996 | 0.85852323815309883 | 0.72373637692221759 | 0.72990473526026367
ОГ | 2.5 | 7.5 | 12.5 | 17.5 | 22.5 | 27.5 | 32.5
НСП | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13.5 | 16 | 18.5 | 21.5 | 24
СанПиН 1.2.3685-21
132
150

## Slide 8
Близкие значения концентраций элементов в нижней части колонок говорят о том, что в 1998 г. грунт из пруда был удален не полностью, и ниже отметки 17 см находятся грунты с составом, близким к составу ДО озера Глубокого, которые формировались в 60-е и 70-е годы.
Это свидетельствует о том, что в третьей четверти XX в. поступление загрязнений в городской пруд было минимальным, соизмеримым с фоновыми показателями.
Chart: Zn, мкг/г
| 155.41230395067376 | 147.99595199393079 | 139.53667554327095 | 127.02158161626745 | 121.92283964600674 | 108.19100047610009 | 100.13730577307462
ОГ | 2.5 | 7.5 | 12.5 | 17.5 | 22.5 | 27.5 | 32.5
НСП | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13.5 | 16 | 18.5 | 21.5 | 24
Chart: As, мкг/г
| 6.8100926457099273 | 6.6195453060556595 | 7.4432802027433782 | 6.3358351169871163 | 4.038884481507484 | 4.4503365468838725 | 2.990900559009297
ОГ | 2.5 | 7.5 | 12.5 | 17.5 | 22.5 | 27.5 | 32.5
НСП | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13.5 | 16 | 18.5 | 21.5 | 24
Chart: Mo, мкг/г
| 1.0510749701314219 | 0.87259362139917773 | 0.8139685785587597 | 0.61641313137470055 | 0.51873865937626551 | 0.50325172822966457 | 0.42641577141151898
ОГ | 2.5 | 7.5 | 12.5 | 17.5 | 22.5 | 27.5 | 32.5
НСП | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13.5 | 16 | 18.5 | 21.5 | 24
Chart: Sb, мкг/г
| 1.0673416965352445 | 0.94104688863948183 | 0.80001381842181263 | 0.64881974074525561 | 0.45524706358849726 | 0.3526130089037573 | 0.30957773798866051
ОГ | 2.5 | 7.5 | 12.5 | 17.5 | 22.5 | 27.5 | 32.5
НСП | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13.5 | 16 | 18.5 | 21.5 | 24
Chart: Pb, мкг/г
| 37.018526899641557 | 39.161984574759956 | 33.504804503774253 | 28.158253295745467 | 22.171446761846905 | 18.974792520127956 | 15.60857338598286
ОГ | 2.5 | 7.5 | 12.5 | 17.5 | 22.5 | 27.5 | 32.5
НСП | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13.5 | 16 | 18.5 | 21.5 | 24
Седиментация:
Пруд 0,7-1 см/год
(сравнительно невысокая для городского пруда)
18 непроточных прудов: 0,7-8,4 см/год, ср 2,7 см/год
Озеро ?
220
4,5
130
10
СанПиН 1.2.3685-21
Увеличение содержания ТМ в озере к поверхности превышает ошибку определения элементов, т.е. значимо

## Slide 9
Пруд
0,7-0,9 см/год (1998-2021)
(сравнительно невысокая
для городского пруда)
18 непроточных прудов Москвы:
0,7-8,4 см/год, ср 2,7 см/год
Седиментация
Озеро ?
Можайское вдхр 0,8-1 см/год
По данным седиментационных ловушек
Можайское вдхр. 2021 Озеро Глубокое 2023
Июнь 0,2-0,4 0,23-0,36 г/м2 сут
Август 7,9 0,5-0,6 г/м2 сут
Менее трофное и меньше абразия
Вывод: скорость заиления озера менее 0,8 см/г
Накапливается материал с большой долей органики (56-60% июнь до 89-92% август), который может значительно уплотняться
То есть значимое увеличение ТМ в ДО озера Глубокое возможно за последние 25-40 лет

## Slide 10: Выводы
Несмотря на наличие буферной парковой зоны вокруг Новоспасского пруда его донные отложения в значительной степени загрязнены тяжелыми металлами.
При выявленном ГУП Мосводосток отсутствии грунтовой подпитки поступление этих веществ в пруд возможно только при осаждении аэрозолей, с атмосферными осадками и талыми водами с водосборной территории, которая загрязняется все теми же аэрозолями.
Неполная выемка грунта при очистке в 1998 г. показала, что во третьей четверти ХХ века загрязнение ТМ происходило несущественно, о чем свидетельствует одинаковый состав ТМ в пруду и фоновом озере.
Необходима периодическая очистка городских прудов от ДО, которые формируются в том числе при участии макрофитов, аккумулирующих тяжелые металлы.
Выявлено небольшое, но значимое увеличение содержания ТМ в верхнем 15 см слое ДО озера Глубокое, в наибольшей степени As, Mo, Pb, Sb (расширение Богаевского карьера, рост застройки западного Подмосковья, рост дорожной сети и транспорта)
Автор благодарит В.С.Казанцева, В.А.Ломова и Д.И.Соколова за помощь при проведении полевых работ.