Терещенко В.Д., Васильев Е.Б., Оглоблина О.Ф., Терещенко В.А., Черняков С.М. Радиофизические исследования полярной нижней ионосферы во время солнечных вспышек. Распространение радиоволн: сборник докладов XXI Всероссийской научной конференции. В 2-х т. Йошкар-Ола, 25-27 мая 2005 г. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 2005. – Т.1. - С. 282-285.

Tereshchenko V.D., Vasiliev E.B., Ogloblina O.F., Tereshchenko V.A., Chernyakov S.M. Radiophysical investigations of the polar lower ionosphere during solar flares. Propagation of radiowaves: Proceedings of the XXI All-Russian scientific conference. In 2 Volumes. Yoshkar-Ola, May 25-27, 2005, Yoshkar-Ola: MarSTU, 2005, V.1, P. 282-285.

# Радиофизические исследования полярной нижней ионосферы во время солнечных вспышек

В.Д. Терещенко, Е.Б. Васильев, О.Ф. Оглоблина

В.А. Терещенко, С.М. Черняков

Полярный геофизический институт КНЦ РАН

15 ул. Халтурина, Мурманск, 183010

vladter@pgi.ru

Аннотация. Представлены результаты наблюдений полярной нижней ионосферы методом частичных отражений во время средних солнечных вспышек в апреле 2004 г. Рассмотрены структура профиля электронной концентрации в D-области ионосферы и эффекты воздействия на неё вспышек рентгеновского излучения как в спокойных, так и в возмущенных условиях.

V.D. Tereshchenko, E.B. Vasiliev, O.F. Ogloblina

V.A. tereshchenko, S.M. Chernyakov

Abstract. Results of observations of the lower polar ionosphere by a partial reflection method during middle solar flares in April 2004 are presented. Electron concentration profile structures in the D-region of the ionosphere and effects of influence on them of roentgen flares both quiet and disturbed conditions are considered.

Введение

Нижняя ионосфера (область высот 50-90 км) остается пока недостаточно изученной как в экспериментальном, так и теоретическом отношении [1, 2]. Развитию теории мешает сложный ионный состав, отсутствие сведений о константах скоростей некоторых реакций и недостаточные данные о высотном распределении малых составляющих. Упомянутые трудности усложняются при рассмотрении полярной ионосферы, где большую часть времени присутствуют корпускулярные источники ионизации в виде высыпающихся энергичных частиц. Поэтому моделирование области D остается очень актуальным и в наши дни.

Для построения динамической модели нижней ионосферы необходимо детальное изучение пространственно-временных изменений D-области ионосферы, вызываемых возмущениями различной природы. К числу наиболее важных природных источников возмущений относятся хромосферные солнечные вспышки [3]. В наземных наблюдениях солнечные вспышки проявляются как результат импульсного ионизирующего воздействия на атмосферу Земли, состоящий из всплесков рентгеновского и ультрафиолетового излучений, потоков космических лучей, субрелятивистских протонов полярной шапки и электронов полярных сияний. Их взаимодействие с земной атмосферой приводит к возникновению ряда эффектов: внезапному росту электронной концентрации в нижней ионосфере, изменению структуры D-области, увеличению поглощения средних и коротких радиоволн и др. [3-6]. Исследование воздействия солнечных вспышек проводилось в основном для ионосферы средних широт.

Целью работы является исследование реакции полярной нижней ионосферы на солнечные вспышки класса М по данным установки частичных отражений Полярного геофизического института.

Характеристики установки и метод исследования

Одним из наземных методов количественного изучения эффектов вспышек в нижней ионосфере является метод частичных отражений [3]. Характеристики и структурная схема измерительного комплекса частичных отражений ПГИ описаны в работе [7]. Регистрация рассеянных сигналов на этой установке велась непрерывно в высотном интервале 50 – 155 км в течение всего периода наблюдений. Амплитуды обыкновенной и необыкновенной компонент сигнала усреднялись за каждую минуту на всех регистрируемых высотах. Эти данные использовались для общей оценки результатов наблюдений, а затем также усреднялись по времени на интервалах 5 – 15 мин. По усредненным данным методом дифференциального поглощения радиоволн рассчитывался профиль электронной концентрации , так как описано в [8]. В результате было рассмотрено воздействие 4-х апрельских 2004 г. солнечных вспышек на D-область полярной ионосферы.

Результаты измерений и анализ

Временной профиль рентгеновского излучения в диапазонах 0.5–3 Å и 1–8 Å (данные спутника GOES-10 [ftp://ftp.ngdc.gov/STP/SOLAR.DATA]) во время вспышек представлен на рис. 1. Вспышки наблюдались в следующие моменты времени и оценивались соответствующими интегральными потоками рентгеновского излучения:

- начало –  5 апреля в 05:05 UT, макс. – 05:55, конец – 06:14, поток – ;

- начало –  6 апреля в 12:30 UT, макс. – 13:28, конец – 13:44, поток – ;

- начало –  8 апреля в 09:53 UT, макс. – 10:19, конец – 10:47, поток – ;

- начало – 11 апреля в 03:54 UT, макс. – 04:19, конец – 04:35, поток – .

Потоки рентгеновского излучения перед вспышками составляли соответственно: , ,  и .

Рис. 1. Потоки рентгеновского излучения по данным спутника GOES-10

Высотно-временное поведение амплитуды необыкновенной волны Ах и электронной концентрации в D-области ионосферы, усредненных за 15 мин, во время вспышки 5 апреля 2004 г. показано на рис. 2. На рисунке видно, что в этих условиях на высотах D- и E-областей происходит уменьшение интенсивности радиоэхо необыкновенной поляризации. При этом концентрация электронов в нижней ионосфере растет. Риометрические записи на частоте 32 МГц во время вспышки показали всплеск солнечного радиоизлучения длительностью около 20 мин.

Рис.2. Амплитуда радиоэхо и электронная концентрация как функции времени и высоты

На рис. 3 представлены высотные профили электронной концентрации с усреднением 10 мин в спокойных условиях 2 апреля 2004 г. и во время вспышек 5, 6 и 8 апреля. Из рисунка видно, что профили, вычисленные за каждые последующие 10 минут, до вспышки, во время и после неё отличаются как по форме, так и по значениям  на фиксированных высотах.

Рис. 3. Высотные профили электронной концентрации в спокойных (2 апреля) и возмущенных условиях (5, 6 и 8 апреля)

Рост концентрации электронов сопровождался изменением структуры нижней ионосферы – появлением двухслойной области дополнительной ионизации на высотах ниже 85 км, которая наблюдалась в течение 40 мин. Максимальная концентрация электронов в ней составляла  в диапазоне высот 64-70 км и  на высотах 77-79 км. При возмущениях дополнительная ионизация появлялась на более низких высотах. Увеличение ионизации в нижней области D находится в хорошем качественном согласии с известным эффектом возрастания амплитуды длинных радиоволн [3-5]. Изменение структуры нижней ионосферы может быть объяснено особенностями спектра рентгеновского Солнца и высотной зависимости коэффициента рекомбинации.

На рис. 4 представлена высотно-временная зависимость и амплитуда спектра мощности флуктуаций электронной концентрации во время солнечной вспышки 05 апреля 2004 г. Спектр мощности флуктуаций плотности рассчитывался прямым преобразованием Фурье автокорреляционной функции на 60-минутной серии данных и сглаживался с помощью спектрального окна Тьюки [9]. Проявление волнообразных изменений можно увидеть в изолиниях электронной концентрации на рис.4. Изменение ионизации в нижней полярной ионосфере во время вспышек сопровождалось генерацией атмосферных волн с периодами более 2 минут.

По данным пространственно-разнесенного приема рассеянных радиоволн во время вспышки был обнаружен дрейф ионосферных неоднородностей со скоростями не более 100 м/с. Интересной особенностью наблюдаемых дрейфов в момент максимальной интенсивности вспышки явились наличие шира горизонтальной скорости и смена направления ее азимутальной составляющей на противоположное.

Рис. 4. Высотно-временная зависимость и амплитуда спектра мощности флуктуаций электронной концентрации во время солнечной вспышки 05 апреля 2004 г.

Выводы

Таким образом, во время умеренных солнечных вспышек в полярной ионосфере на высотах ниже 85 км была обнаружена двухслойная область дополнительной ионизации с максимальной концентрацией электронов . Ионосферные эффекты рентгеновских вспышек Солнца сопровождались усилением поглощения средних радиоволн, всплесками космического метрового радиоизлучения и генерацией инфразвуковых волн с периодом около 2-х минут и более. Эффекты солнечных вспышек зависят от геофизических условий в ионосфере. Наиболее ярко они проявляются в отсутствии возмущений.

ЛИТЕРАТУРА

1. Данилов А.Д., Смирнова Н.В., Ванина Л.Б., Бликс Т.А., Тране Е.В. Вариации электронной концентрации в верхней области D в высоких широтах согласно прямым измерениям // Геомагнетизм и аэрономия. 2001. Т. 41, № 5. С. 650-658.

2. Беликович В.В., Вяхирев В.Д., Калинина Е.Е., Терещенко В.Д., Оглоблина О.Ф., Терещенко В.А. Исследование D-области ионосферы методом частичных отражений на средних широтах и в авроральной зоне // Изв. вузов. Радиофизика. 2003. Т. 46, № 3. С. 181-191.

3. Митра А. Воздействие солнечных вспышек на ионосферу Земли. М.: Мир, 1977. 372 с.

4. Альперт Я.Л. Распространение электромагнитных волн и ионосфера. М.: Наука, 1972. 564 с.

5. Беликович В.В., Бенедиктов Е.А., Гришкевич Л.В., Иванов В.А. Результаты измерений электронной концентрации в D-области ионосферы во время ионосферных возмущений. // Изв. вузов. Радиофизика. 1975. Т. 18, № 8. С. 1094-1097.

6. Гармаш К.П., Розуменко В.Т., Тырнов О.Ф., Цымбал А.М., Черногор Л.Ф. Радиофизические исследования процессов в околоземной плазме, возмущенной высокоэнергичными источниками // Зарубежная радиоэлектроника. Успехи современной радиоэлектроники. 1999. № 7. С. 3-15.

7. Терещенко В.Д., Васильев Е.Б., Овчинников Н.А., Попов А.А. Средневолновый радиолокатор Полярного геофизического института для исследования нижней ионосферы // Техника и методика геофизического эксперимента. Апатиты: Изд. КНЦ, 2003. С. 37-46.

8. Беликович В.В., Вяхирев В.Д., Калинина Е.Е. Исследования ионосферы методом частичных отражений // Геомагнетизм и аэрономия. 2004. Т. 44, № 2. С. 189-194.

9. Дженкинс Г., Ваттс Д. Спектральный анализ и его приложения. М.: Мир, вып. 1, 2, 1971, 1972.